## Slide 1: Defusable Alarm Clock met Arduino
i&i praktijkdag 2017 - Johan Korten
jakorten@jksoftedu.nl

## Slide 2: Wat gaan we doen
goo.gl/Auowvq
Download bestanden incl. handleiding van:
Defusable Alarm Clock met Arduino

## Slide 3: Wat gaan we doen
Defusable Alarm Clock met Arduino
Werken met libraries
LED’s laten branden
Knoppen, draden en tilt-sensor lezen
Timer met Millis()
Buzzer
Werken met i2c
Werken met de HT16K33 en Segment Display
Real Time Clock met DS3231

## Slide 4: Werken met Libraries
Defusable Alarm Clock met Arduino
Twee mappen:
  Arduino / Libraries
  Documenten / Arduino / Libraries
.cpp en .h files (C++)
Vaak ook voorbeelden!

## Slide 5: LED’S LATEN BRANDEN
Defusable Alarm Clock met Arduino
Zie H11: Gebruikte pinnen, Tabel 1.
Twee acties:
  a. pinMode(pin, OUTPUT)
  b. digitalWrite(pin, HIGH/LOW)

## Slide 6: Knoppen, draden en tilt-sensor lezen
Defusable Alarm Clock met Arduino
Optie 1. A aan GND en B aan 5V.
Optie 2. A aan 5V en B aan GND.
Floaten voorkomen met pull-up of pull-down.

## Slide 7: Knoppen, draden en tilt-sensor lezen
Defusable Alarm Clock met Arduino
Twee acties:
  a. pinMode(pin, INPUT)
  b. digitalRead(pin)
Zie H11: Gebruikte pinnen, Tabel 1.

## Slide 8: TIMER MET MILLIS()
Defusable Alarm Clock met Arduino
Voorkom “blokkerende” acties
unsigned long mijnTimer = 0; const int mijnTimerTijd = 5000;
if (millis() > mijnTimer + mijnTimerTijd) { mijnTimer = millis(); // doe iets (bijv. LED laten knipperen). }

## Slide 9: Buzzer
Defusable Alarm Clock met Arduino
Zit op PWM pin
Wat is PWM?

## Slide 10: Buzzer
Defusable Alarm Clock met Arduino
Zit op PWM pin
Wat is PWM?
bron: arduino.cc

## Slide 11: Werken met i2c
Defusable Alarm Clock met Arduino

## Slide 12: Werken met i2c
Defusable Alarm Clock met Arduino
I2C_Scanner voorbeeld
Debuggen: Scope
Pull-up weerstanden van SDA en SCL naar Power

## Slide 13: Segment Display
Defusable Alarm Clock met Arduino
Common:
Anode, positieve pinnen met elkaar verbonden
Kathode, positieve pinnen met elkaar verbonden
Kathode = Negatief
Anode = Positief

## Slide 14: Segment Display
Defusable Alarm Clock met Arduino

## Slide 15: HT16K33
Defusable Alarm Clock met Arduino

## Slide 16: HT16K33 en Segment Display
Defusable Alarm Clock met Arduino
Sinken
Sourcen

## Slide 17: HT16K33 en Segment Display
Defusable Alarm Clock met Arduino
Tip! Gebruik I2C_Scanner voorbeeld
Library: BombDisplay.h / BombDisplay.cpp
Voorbeeld zonder library: Bomb_LCD_Direct

## Slide 18: Real Time Clock met DS3231
Defusable Alarm Clock met Arduino
Tip! Gebruik RT_Clock voorbeeld
RTClib

## Slide 19: Combinatie Broncode
Defusable Alarm Clock met Arduino
MegaBomb voorbeeld
Main:
roept vooral methodes in andere bestanden aan…
RTC object voor de real time clock
bombDisplay object voor Display (HTK16K33)
Helpers voor code voor:
Draden
Knoppen
Buzzer
LED
Tilt sensor
Tijd
pitches.h (tonen voor buzzer)

## Slide 20: Medio Mei verkrijgbaar
Defusable Alarm Clock Shield voor Arduino
Verwacht Medio Juni 2017:
Educatief Weerstation (Arduino Compatible) voor Raspberry Pi
Mail naar jakorten@jksoftedu.nl en ik hou u op de hoogte…